## Slide 1: 1-تحليل الاتجاه Trend Analysis ص73
ان اساس طرق تحليل كلف الجودة هو اعداد تقارير والذي يتم من خلالها حصر جميع كلف الجودة الحالية للمنتوج ومقارتها بمستويات ماضية، ومن ذلك يمكن استخلاص معلومات مفيدة للتخطيط المستقبلي لتحسين مستوى الجودة .
وهناك مقاييس ومؤشرات عديدة يمكن المقارنة بها، ومن هذه المؤشرات:
مؤشر العمل : ويحسب مؤشر العمل :
مؤشر العمل =(مجموع كلف الجودة ÷ ساعات العمل) وممكن ان يكون مؤشر العمل
= (مجموع كلف الجودة/ القيمة النقدية للاجور المباشرة)
كلف الانتاج : ويحسب مؤشر كلف الانتاج :
مؤشر كلف الانتاج =(مجموع كلف الجودة ÷ كلف الانتاج )
المبيعات : ويحسب هذا المؤشر :
مؤشر المبيعات =(مجموع كلف الجودة ÷ المبيعات)
الوحدة المنتجة :
مؤشر الوحدة المنتجة = (مجموع كلف الجودة ÷ كمية الانتاج)

## Slide 2
مثال:
عام 2016 قدرت مبيعات الشركة بــ (5) ملايين دولار، وكلف الإنتاج بـ (2) مليون دولار، وبلغت ساعات العمل (200) الف ساعة وقد كان الانتاج (50) الف مبردة وقد تحملت الشركة خلال العام المذكور (كلف وقاية: 75000 $، كلف تقييم: 114000$، كلف فشل خارجي: 105000$، كلف فشل داخلي: 348000$).
المطلوب
-حساب مؤشرات كلف الجودة بضوء البيانات اعلاه.
الحل:
مجموع كلف الجودة= كلف الوقاية+كلف التقيم+كلف الفشل (الخارجي+الداخلي)
م.ك.ج= 75000+114000+105000+348000
م.ك.ج=642000
مؤشر اجور العمل= م.ك.ج/ ساعات العمل
= 642000 / 200000
= 3.21 دولار/ ساعة

## Slide 3
مؤشر كلف الانتاج = م.ك.ج/ كلف الانتاج
= 642000 / 2000000
= 0.32 دولار
مؤشر المبيعات = م.ك.ج / المبيعات
= 642000 / 5000000
= 0.13 دولار
مؤشر الوحدة المنتجة = م.ك.ج / كمية الانتاج
= 642000/ 50000
= 12.84 دولار/ وحدة
تتم مقارنة المؤشرات اعلاه لعام 2016 مع المؤشرات لسنوات سابقة للشركة نفسها او مقارنتها مع شركات رائدة في القطاع لملاحظة هل هناك انخفاض او ارتفاع كلف الجودة لكل مؤشر.
ان انخفاض كلف الجودة مع ارتفاع جودة المنتج دليل على نجاح برامج الجودة.

## Slide 4
مثال
توفرت لديك معلومات عن كلف الجودة لأربع سنوات كما في الجدول الآتي:
المطلوب: دراسة كلف الجودة وفقا لتحليل الاتجاه للسنوات الاربعة وبيان اتجاه كل نوع من كلف الجودة مع توضيح الاسباب المحتملة لارتفاع او انخفاض الكلف.
ملاحظة: ارقام الكلف بالآلاف.
كلف الفشل الخارجي | كلف الفشل الداخلي | كلف التقييم | كلف الوقاية | 
300 | 400 | 150 | 30 | 2013
200 | 450 | 120 | 100 | 2014
200 | 300 | 120 | 150 | 2015
100 | 250 | 100 | 100 | 2016

## Slide 5
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
السنوات 2016 2015 2014 2013
كلف فشل داخلي
كلف فشل خارجي
كلف التقييم
كلف الوقاية

## Slide 6: 2-تحليل باريتو Pareto Analysis
يُعد تحليل باريتو من افضل تقنيات تحليل كلف الجودة اذ يمكن من خلاله تحديد القلة المؤثرة اولا ومعالجتها ثم الانتقال الى الكثرة قليلة التاثير بمعنى اخر التركيز في عملية التحسين على القلة المهمة والمؤثرة والتي بمعالجتها تتمكن المنظمة من ايجاد الحل للنسبة الاكبر من مشاكل الجودة.

## Slide 7: 9- تأثير ادارة الجودة على الانتاجية:
ان الادارة الجيدة هي التي تستطيع تحليل ودراسة كلف الجودة وتحديد من اين تبدأ لتخفيض كلف الجودة الذي يمكن ان ينعكس على زيادة ارباح المنظمة. وسوف نستعرض هنا كيف يمكن لادارة الجودة في المنظمة من تحسين الإنتاجية.
الانتاجية هي مقياس لفاعلية المنظمة لتحويل المدخلات الى مخرجات وتحسب عادة بالمعادلة الاتية :
الانتاجية = المخرجات/ المدخلات
تقاس الانتاجية بالاعتماد على المخرجات والمدخلات المستخدمة لحساب انتاجية العمال والمكائن وهناك الانتاجية الجزئية والانتاجية متعددة العوامل.
ان تحسين الجودة من خلال تخفيض المعيبات سوف يزيد من كمية المخرجات الصالحة وبالتالي زيادة الانتاجية.
ان اي عمل من شأنه تحسين الجودة مثل تحسين جودة تصميم المنتوجات، وتحسين العمليات، والمدخلات ذات الجودة العالية، وتحسين تصميم العمل سيكون له تأثير ايجابي على الانتاجية.

## Slide 8
يمكن توضيح اثر ادارة الجودة على الانتاجية من خلال قياس المنتوج النهائي (Y) والانتاجية .
1- المنتوج النهائي هو مقياس للمدخلات المستخدمة كمؤشر للانتاجية ويمكن حسابه لجميع العمليات الانتاجية في المنظمة او لاحدى مراحل الانتاج وكما يأتي :
1- انتاج لمرحلة واحدة :
المنتوج النهائي = (مجموع المدخلات)(%المنتوج الصالح)+(مجموع المدخلات)(1-%المنتوج الصالح)×(%اعادة العمل)
او
Y=(I)(%G)+(I)(1-%G)(%R)
اذ ان:
I = كمية المدخلات
%G= نسبة الانتاج الصالح
%R= نسبة اعادة العمل

## Slide 9
مثال: البيانات التالية لشركة المنار لصناعة المحركات
الانتاج اليومي = 150 محرك
معدل الانتاج الصالح = 83%
معدل المحركات المعيبة التي يمكن اعادتها لتصبح صالحة = 40%
المطلوب: أ- معرفة كمية الانتاج النهائي اليومي الصالح
ب - التأثير على الانتاجية زيادة نسبة الانتاج
الصالح الى 90%.
حل المثال اعلاه
أ) لمعرفة كمية الانتاج النهائي اليومي الصالح:
Y=(I)(%G)+(I)(1-%G)(%R)
Y= (150) (0.83) + (150) ( 1- 0.83) (0.40)
= 124.5 + (150) ( 0.17) (0.40)
= 124.5 + 10.2
= 135

## Slide 10
ب - التأثير على الانتاجية زيادة نسبة الانتاج الصالح الى 90%؟
Y=(I)(%G)+(I)(1-%G)(%R)
= (150) (0.90) + (150) (1-0.90) (0.40)
= 135+150* 0.10 * 0.40
Y = 135+6
Y=141
2- الانتاج لاكثر من مرحلة :
Y=(I)(%g1)(%g2) …(%gn)
مثال: بافتراض ان احد المنتوجات يمر باربعة مراحل تصنيعية وفي كل مرحلة يجري فحص المنتوج تظهر نسبة الانتاج الصالح كالآتي:
( المرحلة الأولى: 90%، وفي المرحلة الثانية: 92%، وفي المرحلة الثالثة: 95% ، وفي المرحلة الرابعة: 89%). وتخطط الشركة لانتاج (300) وحدة يوميا.
المطلوب:
أ- حساب كمية الانتاج اليومي الصالح
ب- حساب عدد الوحدات المطلوب البدأ بها للحصول على 1000)) وحدة صالحة يومياً.

## Slide 11
أ- حساب كمية الانتاج اليومي الصالح
Y= (I) (%g1) (%g2) (%g3) (%g4)
= (300) (%90) (%92) (%95) (%89)
Y= 210 وحدة
ب- حساب عدد الوحدات المطلوب البدأ بها للحصول على 1000)) وحدة صالحة يومياً.
I = Y / (%g1) (%g2) (%g3) (%g4)
I= 1000/ (0.90) (0.92) (0.95) (0.89)
I = 1429 وحدة تقريبا

## Slide 12
2-نسبة الجودة الى الانتاجية (QPR) :Quality to productivity ratio))
GU
QPR = ----------------------------- × 100
(I)(Pc)+(Du)(RC)
اذ ان:
Gu: كمية المنتوجات الصالحة (Good Units)
I : كمية الانتاج المخطط (المدخلات) (Input)
Pc: كلفة المعالجة/وحدة (Process cost)
:Du كمية الوحدات المعيبة (Defective input units)
Rc: كلفة اعادة العمل / وحدة (Rework cost)

## Slide 13
مثال: في شركة المنار لانتاج المحركات، نفترض الاتي:
- الشركة تخطط لانتاج (150) محرك
- كلفة انتاج المحرك: 45$
- كلفة معالجة المحركات المعيبة: 16 $
- نسبة الوحدات الصالحة من الانتاج: %83
- نسبة الوحدات المعيبة التي يمكن اصلاحها: %50
المطلوب
تأثير زيادة معدلات الانتاج الى 200 محرك يومياً.
تخفيض كلف الانتاج الى 40 دولار/ وحدة وكلف اعادة العمل الى 12 دولار /وحدة.

## Slide 14
الحل
اولاً نحسب نسبة الجودة الى الانتاجية (QPR)
QPR= X100
(I)(PC) + (DU)(RC)
GU= (150 X 0.83) + (150 X 0.50 X 0.17)
= 124.5 + 12.75
= 137
QPR= x 100
QPR= 1.97%
137
(150)(45) + (150x0.50x0.17)(16)
GU

## Slide 15
أ- نجد تأثير زيادة معدلات الانتاج الى 200 محرك يومياً.
QPR= X100
(I)(PC) + (DU)(RC)
GU= (200 X 0.83) + (200 X 0.50 X 0.17)
= 166 + 17
GU = 183
QPR= x 100
(200)(45) + (200x0.50x0.17)(16)
QPR= X100
9000+272
QPR= 1.97%
* يلاحظ: ؟
183
183
GU

## Slide 16
ب- تخفيض كلف الانتاج الى 40 دولار/ وحدة وكلف اعادة العمل الى 12 دولار /وحدة.
QPR= X100
(I)(PC) + (DU)(RC)
GU= (150 X 0.83) + (150 X 0.50 X 0.17)
= 124.5 + 12.75
GU = 137
× 100
QPR= ( 150)(40) + (150x0.50x0.17)(12)
QPR = 2.22%
137
GU